中国电石工业协会信息部主办    第十二期（2019年5月16日）

网站：www.cciac.org.cn            邮箱：ccia00＠126.com

电石交流群：QQ192598097           电石报表群：QQ328632618

电话：010-84885707                传真：010-84885707

责任编辑：蒋顺平                  编辑：郭永明

目   次

# 五一假期至今电石价格继续下调……………………………………………………2

榆林市13家电石企业存在安全生产隐患 …………………………………………2

# 2019年1-4月份煤制乙二醇项目有哪些进展………………………………………3

# 当密闭电石炉发生下列情况时必须紧急停炉………………………………………5

## 五一假期至今电石价格继续下调

整体市场描述：五一假期至今电石价格继续下调2次共计100元/吨，带动出厂价格重心走低，更高降幅也有。且部分已推出了本周继续下调计划，预计整体价格重心将出现新一轮下移。五一假期陕西个别电石企业事故停车，当地开展了安全检查，部分相对较小电石企业停车，但大企业开工维持正常，产量下降有限。内蒙、宁夏地区电石开工较好，因货源流通慢等原因，车辆紧张，部分电石企业出货压力增加。下游PVC企业陆续有检修或是因计划检修而控制电石采购量现象，需求稳中有降。所以虽上周多数下游PVC企业电石待卸车未有明显增加，但主要是受到了车辆影响，电石企业库存增加，外加即将进入PVC集中检修期的预期，电石价格出现了屡次下滑。

电石出厂方面：五一假期至今电石开工略降，主要体现在陕西地区。但电石整体产量下降有限，加之正处电石货源较多时期，所以市场供过于求状态并未改变，外加运输车紧，电石企业出货压力加大，出厂价不断下滑。目前各地电石出厂价格为：内蒙古乌海地区电石主流出厂价2750-2810元/吨；内蒙乌盟地区2950-3000元/吨；宁夏石嘴山地区电石主流出厂价2850-2950元/吨，再低也有；陕西地区出厂2830-3000元/吨；甘肃地区2950-3000元/吨。

电石市场方面：上周PVC企业电石到货不均衡，多数待卸车处于高位，少量待卸车少主要是控制发货或是因运输车紧。所以价格下行趋势未变，整体仍在继续下滑。目前各地PVC企业电石到家价格为：山东优级品主流接收价3250-3370元/吨；天津大沽化3230元/吨；河北唐山三友300L/KG接收价3220元/吨；辽宁锦化295L/KG的3300元/吨；黑龙江昊华290L/KG的3360元/吨；沈化3325元/吨；河南宇航290L/KG的送到3250元/吨，本周下调50元/吨；联创到家价格3240元/吨；神马到厂3250元/吨；山西榆社到厂价290L/KG的3140元/吨；霍家沟295L/KG的到厂价3160元/吨；陕西北元内蒙、陕西府谷货源到家价格2910元/吨，本周下调50元/吨。

榆林市13家电石企业存在安全生产隐患

根据榆林市安全生产委员会办公室《关于开展电石行业和危险化学品领域安全生产大排查大整治工作的通知》(榆安委办发〔2019〕19号)要求，检查发现陕西北元集团锦源化工有限公司等13户电石企业存在104项隐患和问题。现将13户企业所有的隐患和问题予以公示。

本次检查对榆林市西北化工有限公司不具备生产条件，责令停产。企业存在的隐患和问题由相关县区下达限期整改指令督促进行整改，整改期限为15天，不能按时完成整改任务的，一律停产整顿。

5月6日至7日，市安全生产委员会办公室组织开展电石行业安全生产大排查大整治，分5组深入榆阳区、神木市、府谷县，对全市13家电石生产企业进行专项对标检查。

每到一处，检查组都通过查阅相关资料和深入生产现场的方式，对各电石企业是否深刻吸取“5.2”事故教训情况进行自查自纠，如何履行主体责任情况等7个方面进行检查，对检查中发现的问题和隐患，要求相关企业限期立行立改。

检查组要求

各有关企业要彻底取缔电石行业放水泡处理料面的危险作业行为;

严格规范控制电石二层平台人数，坚决将平台作业人员控制在3人以内，彻底消除危险作业场所超员作业现象;

推行电石机器人作业，自动测电极工艺等先进生产方式，实现行业危险作业环境无人化作业;

加大安全培训力度，提升人员安全意识，提升人员反违章指挥、违章作业、冒险作业能力，做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害三不伤害。

目前，陕西恒源煤电集团电化有限公司、神木市金泰镁业化工有限公司、神木市鑫福源化工有限公司、神木市正华化工有限公司、神木市恒远电石有限公司、神府经济开发区成泰电化有限公司已被责令停产

## 2019年1-4月份煤制乙二醇项目有哪些进展

★中石化湖北化肥公司煤制乙二醇装置连续运行100天

中石化湖北化肥公司年产20万吨/年合成气制乙二醇装置首次突破连续运行100天，刷新纪录。湖北化肥公司该装置是中国石化“十条龙”科技攻关项目，采用中国石化自主研发技术，替代传统石油路线生产乙二醇，于2014年3月一次开车成功，2017年12月实现项目“出龙”。

★投资55亿元陕煤化煤制乙二醇项目最新进展

4月29日，陕煤化渭化集团陕西渭河彬州化工有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目制气车间碳洗塔垂直起吊到成功安装仅用20分钟，刷新了彬州乙二醇项目设备吊装最快纪录，上演了制气车间的“速度与激情”。

★投资597亿 内蒙古煤制乙二醇项目重大升级

近日，内蒙古久泰新材料有限公司拟在内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区建设内蒙古久泰新材料有限公司乙二醇配套聚酯新材料产业技术升级示范项目。项目总投资：总投资597.49亿元，以 100 万吨/年乙二醇生产聚酯所需要的精对苯二甲酸原材料为目标，建设 240 万吨/年精对苯二甲酸装置、联合芳烃装置、MTA 联合装置和 MeOH 生产装置，通过对 MTA 联合装置副产的干气和低价值的苯进行综合利用，建设干气分离装置、液化天然气装置、环氧乙烷装置、表面活性剂装置和苯乙烯聚苯乙烯装置，装置规模达到经济规模。

★新疆天业煤制乙二醇项目大型化设备相继进厂

近日，新疆天业60万吨/年煤制乙二醇项目工地上，一台台大型化设备相继进厂，这些空分、气化、环保设备代表了业内先进的技术水平。目前，该项目大型设备到货率达79%，预计5月份项目将进入设备安装阶段。该项目采用国内先进的水煤浆气化、合成气净化、提纯分离技术，以及国际领先的草酸二甲酯合成、加氢技术生产聚酯级乙二醇，预计2019年年底建成投产。

★投资219亿 陕西180万吨现代煤化工煤制乙二醇工艺包审查

3月30至31日，陕煤集团榆林化学有限责任公司煤炭分质利用制新材料示范项目一期180万吨/年乙二醇工程草酸二甲酯、乙二醇工艺包关键技术创新方案审查会在合肥召开。陕煤集团榆林化学有限责任公司、东华工程科技股份有限公司、高化学株式会社代表人员及国内外相关行业特邀专家参加了会议。

★17.89亿元 山西美锦华盛乙二醇项目总承包合同新签

4月22日，东华科技(东华工程科技股份有限公司)发布公告称，4月19日，公司与山西美锦华盛化工新材料有限公司在山西清徐签订了两合同，分别是总价17.89亿元的《山西美锦华盛化工新材料有限公司综合尾气制30万吨/年乙二醇联产LNG项目PC(采购、施工)总承包合同》及总价2500万元的《山西美锦华盛化工新材料有限公司综合尾气制30万吨/年乙二醇联产LNG项目PMC项目管理合同》。

★青海新建60万吨煤制乙二醇项目公示

近日，海西玺金煤化工开发有限公司新建60万吨/年煤制乙二醇（一期20万吨/年）项目首次环境影响评价信息公开，项目2015年9月通过青海省经信委审核并备案，建设地位于柴达木（国家级）循环经济试验区大柴旦工业园饮马峡产业区。

★2019年煤制乙二醇将新增产能264万吨

截至2019年3月，中国已投产运行和试车成功的煤(合成气)制乙二醇项目共22个，产能共计448万吨/年。数据显示，2019年中国将新投产十大煤制乙二醇项目，新增产能264万吨。到2019年底，煤制乙二醇总产能将达712万吨。密闭电石炉发生这13种情况时必须紧急停炉

当密闭电石炉发生下列情况时必须紧急停炉

1.电石炉动力电突然停电时;

2.电石炉循环冷却水系统突然停水时;

3.电石炉发生电极软断、硬断事故时;

4.电石炉炉气温度突然急剧升高时;

5.短网、通水电缆接头、炉内铜管接头等导电部位有明显刺火发红等情况;

6.接触元件、底环、保护板等炉内通水部件冷却水管断水或大量冒蒸汽时;

7.炉内通水部件大量漏水时(氢气含量突然快速升高超过安全上限时);

8.炉内大量翻液体电石时;

9.液压系统电极升降大立缸油管突然爆裂，造成电极升降系统突然失压时;

10.液压系统起火时;

11.液压系统电磁阀故障，造成电极自动大幅度上升或下降，手动操作失灵时;

12.变压器油泵突然失灵，备用泵砂能启动时，以及变压器油温突然迅速上升时;

13.电石炉烟囱蝶阀不能正常开启，造成电石炉较大正压，炉面蹿火严重时。